## Slide 1
校园网组网实验
Campus network networking
组长：09020334 黄锦峰
组员：09020312 陈 鑫
09020326 何永麟
09020329 康 镭
09020333 饶梓骞

## Slide 2
  PART 1 网络拓扑规划方案
CONTENTS
目录
  PART 2 小组成员任务分工
  PART 3 演示操作方案
  PART 4 课程收获体会

## Slide 3
  PART 1
  网络拓扑规划方案

## Slide 4
  PART 1 网络拓扑规划方案
IP 地址规划
设备接口互联 IP 地址，如图所示，
使用了 10.1.100.0/24 中前 30 位网段
• vlan 100 10.1.100.4/30 • vlan 200 10.1.100.8/30
• vlan 300 10.1.100.12/30 • vlan 400 10.1.100.16/30
• vlan 500 10.1.100.20/30 • vlan 600 10.1.100.24/30
• vlan 10 ：DHCP 网段，10.1.1.0/24，
• vlan 20 ：静态 ip ，10.1.2.0/24，
• vlan 30 ：DHCP 网段，10.1.101.0/24。
Routerid 使用此网段内剩余 32 位 IP 地址，
• 10.1.100.130/32 • 10.1.100.131/32 • 10.1.100.132/32
• 10.1.100.133/32 • 10.1.100.134/32
NAT 地址池分配，将设计的内网的网段映射到 100.1.0.0/16 网段，如下所示：
• 10.1.100.0 /24 → 100.1.100.200 ∼ 100.1.100.254
• 10.1.1.0 /24 → 100.1.1.1 ∼ 100.1.1.254
• 10.1.2.0 /24 → 100.1.2.1 ∼ 100.1.2.254
• 10.1.101.0 /24 → 100.1.101.1 ∼ 100.1.101.254
WAN 层，接口地址分配，如图所示：
• Routerid：100.1.100.129/32
• 路由器接口地址网段为 100.1.100.29/30
• 连接共享网络 PC 的接口地址为 192.168.137.2/24
• 连接 VPN 服务器的接口地址为 100.1.202.1/24
VPN 分配地址池为
• 10.1.200.0/24
出口层
  NAT
  OSPF
  静态路由
  防火墙
  BGP
  VPN
核心层
  OSPF
  静态路由
汇聚层
  DHCP
  OSPF
接入层
  VLAN

## Slide 5
  PART 1 网络拓扑规划方案
IP 地址规划
互联IP地址为何使用30位掩码网段？
在互联网中，使用30位掩码的网段可以提供更多的IP地址。
一个30位掩码的IP地址可以支持4个主机地址，因为有两个主机地址必须保留（一个用于网络地址，另一个用于广播地址）。
这种IP地址结构通常用于连接两个网络设备之间的点对点连接，如路由器之间的连接。
使用30位掩码的网段可以使网络管理员更有效地使用IP地址，同时提高网络的安全性和性能。
出口层
  NAT
  OSPF
  静态路由
  防火墙
  BGP
  VPN
核心层
  OSPF
  静态路由
汇聚层
  DHCP
  OSPF
接入层
  VLAN

## Slide 6
  PART 1 网络拓扑规划方案
access端口：
trunk端口
inbound
for every packet P:
if ( P->VLAN tag ):
  drop
else:
  Add a VLAN tag
outbound
for every packet P:
if(P->VLAN == port->VLAN tag)
  removes the VLAN tag
  forwards the packets
inbound
for every packet P:
if( ! P->VLAN tag ) :
  drop
else:
  Forwards the packets based on the corresponding VLAN
VLAN
outbound
for every packet P:
if(P->VLAN == port->VLAN tag) forwards the packets
出口层
  NAT
  OSPF
  静态路由
  防火墙
  BGP
  VPN
核心层
  OSPF
  静态路由
汇聚层
  DHCP
  OSPF
接入层
  VLAN

## Slide 7
  PART 1 网络拓扑规划方案
VLAN 与 VLANIF的关系、VLANIF与物理端口的关系
为何接入层部署二层技术，而不直接三层终结？
二层技术优点：
  转发速度快、网络拓扑简单、不需要配置IP地址
二层技术缺点：
  由于二层通信只使用MAC地址进行转发，因此不支持 跨子网通信。
此外，二层技术的广播和组播功能容易引起网络拥塞，
而且很难进行流量控制和故障隔离。
VLANIF是基于VLAN技术创建的虚拟接口。
通过VLANIF接口，可以将不同VLAN中的设备进行通信，实现跨VLAN的互通。
二层网络到三层网络
出口层
  NAT
  OSPF
  静态路由
  防火墙
  BGP
  VPN
核心层
  OSPF
  静态路由
汇聚层
  DHCP
  OSPF
接入层
  VLAN

## Slide 8
  PART 1 网络拓扑规划方案
数据面如何实现多个冗余路径的？
在多路径传输中，数据被分成多个数据包，并且这些数据包可以通过不同的路径进行传输。在接收端，这些数据包被重新组合成原始的数据。如果其中一条路径出现了问题，数据包可以通过其他路径重新传输，以保证数据的完整性和可靠性
环路
路由器间出现环路时，报文将在环路中不断循环转发，
这可能导致网络出现拥塞、延迟和丢包等问题。
1.使用动态路由协议：
动态路由协议可以动态地计算最短路径，从而避免环路的产生。
当网络中某个路由器发生故障或链路状态改变时，
动态路由协议可以及时地重新计算最短路径，从而保证网络的正常运行。
2.使用Spanning Tree Protocol(STP)：
自动建立一个无环树形拓扑结构
当网络中发生故障时，STP可以及时地重新计算最短路径，从而保证网络的正常运行。
3.手动配置路由器转发表。
核心冗余保护
出口层
  NAT
  OSPF
  静态路由
  防火墙
  BGP
  VPN
核心层
  OSPF
  静态路由
汇聚层
  DHCP
  OSPF
接入层
  VLAN
Notes: STP是一种链路层协议，它可以自动建立一个无环树形拓扑结构，从而避免环路的产生。当网络中发生故障时，STP可以及时地重新计算最短路径，从而保证网络的正常运行。

## Slide 9
  PART 1 网络拓扑规划方案
BGP
BGP 与OSPF 应用场景的差别
BGP是一种自治系统（AS）之间的路由协议，主要用于在不同AS之间交换路由信息，例如在互联网中不同ISP之间交换路由信息。
BGP可以实现非常复杂的路由策略，例如路径选择、路由筛选和路由汇聚。
因此，BGP适用于需要管理和控制多个自治系统之间路由的场景，例如互联网服务提供商（ISP）之间的路由管理、多个数据中心之间的路由管理等。
相比之下，OSPF是一种在同一个自治系统内部的路由协议，它主要用于在一个自治系统内部交换路由信息。OSPF使用开放式最短路径优先算法，可以实现快速且可靠的路由计算。
因此，OSPF适用于需要在同一个自治系统内部进行路由管理的场景，例如企业内部的网络管理、数据中心内部的网络管理等
出口层
  NAT
  OSPF
  静态路由
  防火墙
  BGP
  VPN
核心层
  OSPF
  静态路由
汇聚层
  DHCP
  OSPF
接入层
  VLAN

## Slide 10
  PART 1 网络拓扑规划方案
缺省路由
缺省路由的作用及其转发原理
缺省路由（Default Route）是指当路由表中没有匹配的目标网络时，路由器所采用的默认路由。
它的作用是将数据包发送到一个预定的网关，以使其能够到达目的网络。
在转发数据包时，路由器会根据最长匹配原则进行路由选择。它会查找路由表中与目的IP地址最长匹配的网络，并将数据包发送到相应的下一跳。如果没有匹配的网络，路由器就会将数据包转发到缺省路由指定的网关。
缺省路由通常用于连接不同的自治系统或互联网。在这些情况下，路由器可能会收到大量的外部数据包，这些数据包的目的IP地址不在本地网络中。如果路由器没有缺省路由，则这些数据包将被丢弃，从而导致通信中断。通过设置缺省路由，路由器可以将这些数据包转发到指定的网关，以便它们可以到达目的网络。
出口层
  NAT
  OSPF
  静态路由
  防火墙
  BGP
  VPN
核心层
  OSPF
  静态路由
汇聚层
  DHCP
  OSPF
接入层
  VLAN

## Slide 11
  PART 2
  小组成员任务分工

## Slide 12
  PART 2 小组成员任务分工
任务 | 陈鑫 | 何永麟 | 康镭 | 饶梓骞 | 黄锦峰
IP 地址规划 | √ | √ | √ | √ | √
VLAN 规划 | √ | √ | √ | √ | √
DHCP 配置 |  | √ |  | √ | 
OSPF | √ | √ |  | √ | √
缺省静态路由 |  |  | √ |  | √
NAT |  |  |  | √ | √
防火墙 |  |  | √ |  | √
PC 机共享网络 |  | √ | √ | √ | 
BGP | √ |  |  |  | √
L2TP VPN |  |  |  |  | √

## Slide 13
  PART 2 小组成员任务分工
设备 | 陈鑫 | 何永麟 | 康镭 | 饶梓骞 | 黄锦峰 | 内容
模拟 PC |  |  | √ | √ |  | DHCP
模拟摄像头 |  |  | √ |  |  | 静态地址
access_SW_ 1 |  |  | √ |  |  | VLAN(access 、trunk)
access_SW_2 |  |  | √ |  |  | VLAN(access 、trunk)
converge_SW_ 1 |  | √ |  |  |  | VLAN 、IP 、DHCP 、OSPF
converge_SW_2 |  |  |  | √ |  | VLAN 、IP 、DHCP 、OSPF
Kernel_SW_ 1 | √ |  |  |  |  | VLAN 、IP 、OSPF
Kernel_SW_2 |  |  |  |  | √ | VLAN 、IP 、OSPF
AR_out |  |  |  |  | √ | IP 、缺省静态路由、OSPF、 NAT、 防火墙、BGP 、VPN
ace_AR_wan |  |  | √ |  | √ | IP、缺省静态路由
PC 机共享网络 |  |  |  | √ |  | 利用东大校园网模拟接到 internet
L2TP 客户端接入 |  |  |  |  | √ | VPN

## Slide 14
  PART 3
  演示操作方案

## Slide 15
1 各层设备配置检验
2 内网路由测试
4 防火墙测试
5 VPN连接测试
  PART 3 演示操作方案
3 内网上网测试
6 BGP域间路由

## Slide 16
1 各层设备配置检验
# 查看vlan配置
display vlan
# 端口 ip配置
display ip interface brief
# 查看 DHCP 地址池信息
display ip pool interface vlanif30
# OSPF 配置
display ospf peer
display ospf routing
# 查看路由表
display ip routing
display ospf lsdb
  PART 3 演示操作方案

## Slide 17
2 内网路由测试
1.PC机间相互ping通
2.各层交换机ping通PC机
3 内网上网测试
域内PC机能够上网
ping通www.baidu.com
4 防火墙测试
运营商路由器ping内网
ping 通 DHCP动态获取IP的地址
ping不通 静态配置IP的地址
  PART 3 演示操作方案

## Slide 18
  PART 3 演示操作方案
5 VPN连接测试
6 BGP域间路由
访问内网能够访问内网
ping 通 DHCP动态获取IP的地址
ping不通 静态配置IP的地址

## Slide 19
  PART 4
  课程收获体会

## Slide 20
09020329
康镭
本学期的计算机网络实践课程是上一学期计网课实验的拓展和延伸，我们以小组为单位对校园网组进行了模拟。在这个过程中，我对上学期所学的计算机网络的理论知识进行了回顾，并且通过实践更进一步加深了对理论知识的理解。在配置的过程中，我最大的感受就是在实际动手配置之前，需要对配置有一个清晰的了解，一定要想清楚、规划好再动手进行配置，这样也能极大地提升配置的效率。
  PART 4 课程收获与体会
09020326
何永麟
校园网实验让我更加深入地了解了网络的基础知识。在实验中，我们需要自己搭建网络，配置路由器、交换机等设备，了解网络拓扑结构和路由协议的实际应用。通过实践，我更加深入地理解了网络的工作原理和配置方法。
校园网实验让我更加注重网络安全。在实验中，我们需要配置防火墙、访问控制列表等安全设备和策略，保证网络的安全性。这也让我深刻地认识到网络安全的重要性，并学会了如何保障网络的安全性。
09020312
陈鑫
通过本次实验，使用已经学习到的网络技术，组合构建一张校园园区网络。综合运用网络技术，实践网络工程能力。
本次实践，我主要负责IP、VLAN规划，OSPF配置，BGP配置和过滤部分。在IP和VLAN规划中，小组成员充分讨论，积极查询资料，并最终得到一份IPvlan划分方案，在之后的实践课中，我根据实验手册完成OSPF配置，之后查询资料了解BGP配置与过滤的原理，并查询相关交换机器使用手册，设计BGP配置与过滤方案。
09020333
饶梓骞
这次计网实验是对上学期计网课程的巩固，也是一次让我们小组协作锻炼的机会。在这次实验中，我们对dhcp、ospf、nat等相关知识都有了更深刻的了解，而在校园网接入Internet这一过程中遇到的许多问题让我学到了不少相关知识，也提醒着我们要注意细节，一步步观察问题解决问题。总而言之，这次实验让我收获颇丰。

## Slide 21
请老师同学批评指正！
校园网组网实验
组长：09020334 黄锦峰
组员：09020312 陈 鑫
09020326 何永麟
09020329 康 镭
09020333 饶梓骞